Custom Crystal Filters up to 18 MHz:

| OPT Model | Freq. MHZ | Passband | I.L | Ripl. max | Stopband | Spurs min | Ultim min | Impd Ohms | Temp. RANGE | Package LXWXH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | db | KHz | dB | dB | dB | KHz | dB | dB | Z | In C | mm |
| XF9594 | 1.400 | 3.0 | +/-3.0 | 4.0 | 1.0 | 60 | +/-8.1 |  |  | 50 | -10/+75 | 75.5X25.4X 28.5 |
| XF5299 | 3.600 | 6.0 | +/-1.8 | 4.0 | 1.0 | 60 | +/-43 | 40 | 60 | 3000 | -55/+85 | 50.1X18.8X19.8 |
| XF2716 | 3.750 | 3.0 | +/-1.5 | 5.0 | 1.0 | 60 | +/- 8 |  | 60 | 50 | -40/+70 | 76.2X40.7X15.9 |
| XF9647 | 4.300 | 6.0 | +/-20 | 6.0 | 1.0 | 60 | +/-35 |  |  | 250 | -30/+70 | 42X22.5X20 |
| XF9744 | 5.250 | 2.5 | +/-3.5 | 4.5 | 1.5 | 60 | +/-30 | 50 | 60 | 250 | -40/+85 | FK-20 |
| XF5073 | 7.168 | 3.0 | +/-0.6 | 5.0 | 1.0 | 60 | +/-1.5 | 50 | 60 | 50 | -60/+70 | 61.2X25.4X23.9 |
| XF9595 | 9.000 | 6.0 | +/-2.8 | 5.0 | 2.0 | 50 | +/-10 | 50 | 50 | 400 | -30/+80 | 41.7X19.3X15.9 |
| XF9756 | 10.000 | 6.0 | +/-1.5 | 4.0 | 1.0 | 80 | +/- 6 | 70 | 90 | 1000 | -20/+85 | FK-10 |
| XF9596 | 10.000 | 6.0 | +/-15 | 3.0 | 1.0 | 60 | +/-30 | 80 | 90 | 6000 | -30/+70 | 44.5X5.9X16 |
| XF9797 | 10.685 | 3.0 | +/-6.5 | 2.0 | 2.0 | 30 | +/-15 | 45 | 60 | 3000 | -55/+85 | FK-10 |
| XF9787 | 10.700 | 3.0 | +/-4 | 4.0 | 1.0 | 60 | +/- 8 | 70 | 80 | 2000 | -0/+70 | 19X12.6X15.1 |
| XF9788 | 10.700 | 3.0 | +/-8 | 8.0 | 1.0 | 60 | +/-16 | 70 | 80 | 4000 | -0/+70 | 19X12.6X15.1 |
| XF9622 | 10.700 | 6.0 | +/-10 | 6.0 | 0.5 | 80 | +/-25 | 70 | 80 | 4000 | -30/+70 | 60.2X25.4X19.1 |
| XF9794* | 10.700 | 3.0 | +/-15 | 4.0 | 0.5 | 60 | +/-150 | 45 | 60 | 1500 | -20/+70 | 42X22.9X15.3 |
| XF9620 | 10.700 | 3.0 | +/-100 | 10.0 | 1.0 | 70 | +/-300 |  |  | 50 | -40/+85 | 59.3X25.4X19.1 |
| XF9871* | 10.700 | 7.0 | +/-25 | 8.0 | 0.1 | 65 | +/-100 | 50 | 80 | 50 | -40/+85 | 85X17.2X23 |
| XF9623* | 11.000 | 3.0 | +/-9 | 4.5 | 2.0 | 60 | +/-100 |  |  | 1000 | -35/+85 | FK-23 |
| XF9822* | 11.000 | 3.0 | +/-12 | 4.0 | 2.0 | 41 | +/-25 |  |  | 1000 | -35/+85 | FK-10 |
| XF9675 | 11.500 | 3.0 | +/-8 | 4.0 | 2.0 | 60 | +/-19 | 70 | 80 | 50 | -40/+65 | 40X20X13 |
| XF9778 | 11.500 | 6.0 | +/-18 | 3.2 | 0.5 | 60 | +/-45 | 80 | 80 | 50 | -40/+65 | 44.5X44.5X1.7 |
| XF9580 | 11.500 | 3.0 | +/-31 | 5.0 | 1.5 | 60 | +/-75 | 60 | 70 | 50 | -55/+95 | 37X26.5X19.1 |
| XF2969 | 11.500 | 6.0 | +/-41 | 5.0 | 0.5 | 60 | +/-80 | 60 | 75 | 50 | -40/+80 | 55.6X26X19.1 |
| XF5181* | 12.500 | 3.0 | +/-9 | 3.5 | 0.2 | 40 | +/-45 | 40 | 60 | 3400 | -55/+85 | FK-16 |
| XF9939* | 12.500 | 3.0 | +/-10.5 | 2.5 | 0.5 | 60 | +/-28 | 60 | 70 | 50 | -55/+85 | 41.5x16.2x10.7SMD |
| XF5475* | 12.500 | 3.0 | +/-10.5 | 2.5 | 0.5 | 60 | +/-28 | 60 | 70 | 2880 | -55/+85 | FK-15 |
| XF5532* | 12.500 | 3.0 | +/-10.5 | 2.5 | 0.5 | 60 | +/-28 | 60 | 70 | 50 | -55/+85 | FK-15 |
| XF9699 | 14.500 | 3.0 | +/-8 | 3.5 | 0.5 | 45 | +/-21.5 | 60 | 80 | 250 | -40/+85 | FK-10 |
| XF9698 | 14.500 | 3.0 | +/-9 | 3.5 | 0.5 | 45 | +/-22.5 | 60 | 80 | 250 | -40/+85 | FK-10 |
| XF9762* | 14.500 | 3.0 | +/-12 | 3.5 | 0.5 | 80 | +/-34 | 60 | 80 | 50 | -55/+85 | 40X20X11 |
| XF9800 | 14.525 | 3.0 | +/-12 | 3.5 | 0.5 | 80 | +/-34 | 60 |  | 50 | -55/+85 | 40X20X11 |
| XF5298 | 15.000 | 3.0 | +/-2.5 | 4.0 | 1.0 | 80 | +/-19 | 60 | 80 | 3000 | -10/+85 | 50.5X19.3X19.3 |
| XF9597 | 15.000 | 3.0 | +/-18 | 4.0 | 1.0 | 60 | +/-100 | 25 | 60 | 50 | 0/+70 | 38.4X18X15.0 |
| XF9598 | 17.000 | 3.0 | +/-25 | 4.0 | 1.6 | 30 | +/-62.5 |  |  | 50 | -40/+80 | 25.4X15.8X11.2 |

*SPECIAL CHARACTERISTICS:

- XF-9794 - Group Delay 4 μsec @ 3 db BW

- XF-9822 - Group Delay 60 μsec @ Fo+/-9 KHz

- XF-9623 - Group Delay 30 μsec @ Fo+/-9 KHz

- XF-9939– XF-5475, XF-5532 - Group Delay of  45 μsec @ Fo+/-9.0 KHz

- XF-5181 - Group Delay of  6 μsec @ Fo+/-9.0 KHz

- XF-9762 - Group Delay of  40 μsec max @ Fo+/-10 KHz

- XF-9871 - Group Delay of  3.0 μsec max @ Fo+/-15 KHz and 6.0 μsec max @ Fo+/-25 KHz