Custom Crystal Filters 18 to 45 MHz:

| OPT Model | Freq. | Passband | I.L | Ripple max | Stopband | Spurs min | Ultim. min | Impd. ohms | Temp. Range | Package LxWxH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz | db | KHz | dB | dB | db | KHz | dB | dB | Z | C | mm |
| XF2698 | 18.100 | 3.0 | +/-3.0 | 4.0 | 1.0 | 80 | +/-75 | 60 | 90 | 4700 | -40/+65 | 38.4X19.3X13 |
| XF9599 | 20.000 | 6.0 | +/- 1.8 | 4.0 | 1.0 | 70 | +/- 20 | 75 | 85 | 50 | -30/+85 | 57.2X19.5X19.1 |
| XF9600 | 20.000 | 3.0 | +/- 1.5 | 5.0 | 1.0 | 60 | +/- 36 | 60 | 90 | 1800 | -40/+85 | 53.4X19.45X16.5 |
| XF4758 | 20.025 | 6.0 | +/-20 | 6.0 | 1.0 | 60 | +/-19.6 |  | 90 | 1800 | -55/+85 | FK-17 |
| XF4759 | 20.050 | 2.5 | +/- 3.5 | 4.5 | 1.5 | 60 | +/- 33 |  | 80 | 3250 | -55/+85 | 44.5X5.9X16 |
| XF4316 | 20.400 | 3.0 | +/- 0.6 | 5.0 | 1.0 | 50 | +/- 160 | 60 | 80 | 50 | -20/+70 | 38.4X18.2X13 |
| XF9808* | 20.700 | 6.0 | +/-2.8 | 5.0 | 2.0 | 45 | +/-8.75 |  | 65 | 1800 | -40/+80 | FK-06 |
| XF9850* | 20.700 | 6.0 | +/- 1.5 | 4.0 | 1.0 | 45 | +/-8.75 |  | 65 | 850 | -40/+80 | FK-06 |
| XF9116* | 21.400 | 3.0 | +/-3.5 | 4.5 | 2.0 | 60 | +/-6.5 |  | 80 | 470//15PF | -20/+70 | 41.5x16.2x12SMD |
| XF9117* | 21.400 | 3.0 | +/-12.0 | 3.5 | 2.0 | 70 | +/-23 |  | 90 | 470//15PF | -20/+70 | 41.5x16.2x12SMD |
| XF9835* | 21.400 | 6.0 | +/- 15 | 3.0 | 1.0 | 45 | +/-8.75 | 60 | 65 | 850 | -40/+85 | FK-05 |
| XF9842 | 21.400 | 3.0 | +/- 6.5 | 2.0 | 2.0 | 45 | +/- 6.7 |  |  | 50 | -40/+85 | FK-11 |
| XF9766 | 21.400 | 3.0 | +/- 4 | 4.0 | 1.0 | 65 | +/-17.5 | 80 | 90 | 1500 | -40/+85 | 11X8.5X11.5 |
| XF9839 | 21.400 | 3.0 | +/- 8 | 8.0 | 1.0 | 60 | +/- 20 | 80 | 80 | 50 | -40/+85 | FK-12 |
| XF9831* | 21.400 | 6.0 | +/- 10 | 6.0 | 0.5 | 70 | +/- 100 | 60 | 70 | 1500 | -40/+85 | FK-11 |
| XF9783* | 21.400 | 3.0 | +/- 15 | 4.0 | 0.5 | 60 | +/-30 |  | 80 | 50 | -20/+70 | 38.4X18.2X13 |
| XF9750 | 21.400 | 3.0 | +/- 100 | 10.0 | 1.0 | 60 | +/-150 | 50 | 70 | 50 | -20/+70 | FK-11 |
| XF9838* | 21.400 | 7.0 | +/- 25 | 8.0 | 0.1 | 60 | +/-150 | 50 | 60 | 50 | -40/+85 | FK-11 |
| XF5538 | 21.400 | 3.0 | +/- 9 | 4.5 | 2.0 | 60 | +/-370 |  |  | 50 | -55/+85 | 44.5X16X15.3 |
| XF9928 | 21.450 | 3.0 | +/-15 | 3.0 | 2.0 | 65 | +/-35 | 80 | 85 | 2300 | -40/+80 | FK-05 |
| XF9916 | 21.4865 | 3.0 | +/-3.75 | 3.5 | 2.0 | 45 | +/-8.75 |  | 80 | 850 | -20/+70 | FK-05 |
| XF9917 | 21.4865 | 3.0 | +/-10 | 3.0 | 2.0 | 45 | +/-24.5 |  | 60 | 1800 | -20/+70 | FK-05 |
| XF9840* | 21.650 | 3.0 | +/- 12 | 4.0 | 2.0 | 60 | +/- 80 | 80 | 80 | 50 | -40/+85 | FK-12 |
| XF9870 | 22.500 | 3.0 | +/- 8 | 4.0 | 2.0 | 60 | +/- 100 |  |  | 50 | -20/+80 | FK-12 |
| XF5300 | 25.500 | 6.0 | +/- 18 | 3.2 | 0.5 | 70 | +/- 90 | 70 | 90 | 2800 | -35/+85 | FK-18 |
| XF5382* | 27.0208 | 3.0 | +/- 25 | 6.0 | 0.5 | 30 | +/- 10 |  |  | 50 | -20/+85 | 50.3X17.2X6.6SMD |
| XF5377 | 30.000 | 1.5 | +/- 28 | 4.0 | 1.5 | 60 | +/- 70 |  |  | 50 | -55/+90 | 50.8X20.3X12.7 |
| XF9843 | 30.000 | 3.0 | +/- 31 | 5.0 | 1.5 | 70 | +/-11.5 | 30 | 40 | 800 | -20/+70 | 2XUM-1 |
| XF9827 | 30.000 | 6.0 | +/- 41 | 5.0 | 0.5 | 15 | +/- 50 | 30 | 40 | 1500 | -20/+70 | 2XUM-1 |
| XF9833 | 30.000 | 3.0 | +/- 9 | 3.5 | 0.2 | 20 | +/- 70 | 50 | 65 | 50 | -40/+80 | 25X15X10.5 |
| XF5380 | 32.768 | 6.0 | +/- 3.8 | 6.0 | 0.5 | 40 | +/- 16 | 40 | 40 | 50 | -25/+85 | 28X15.2X12 |
| XF9967* | 37.500 | 6.0 | +/- 35 | 3.0 | 1.5 | 45 | +/- 150 | 40 | 60 | 50 | -40/+70 | 30X15X5 SMD |
| XF9769* | 37.500 | 3.0 | +/- 10.5 | 2.5 | 0.5 | 50 | +/- 140 | 50 | 55 | 50 | -20/+70 | FK-12 |
| XF9785 | 40.040 | 3.0 | +/- 10.5 | 2.5 | 0.5 | 50 | +/- 40 | 50 | 50 | 50 | -55/+85 | 23.6X13X15.3 |
| XF9868 | 40.455 | 3.0 | +/-10.5 | 2.5 | 0.5 | 60 | +/-16.5 | 50 | 60 | 50 | -0/+60 | 60X25.4X12.4 |
| XF9869 | 40.455 | 3.0 | +/- 8 | 3.5 | 0.5 | 50 | +/-100 | 45 | 60 | 50 | -0/+60 | 60X25.4X12.4 |
| XF9857 | 42.000 | 3.0 | +/- 9 | 3.5 | 0.5 | 50 | +/-500 | 60 | 70 | 50 | -20/+70 | FK-12 |
| XF9858 | 43.500 | 3.0 | +/- 12 | 3.5 | 0.5 | 40 | +/- 27 | 60 | 70 | 50 | -20/+70 | FK-12 |
| XF9927* | 43.500 | 1.0 | +/-180 | 6.0 | 0.5 | 40 | +/-430 |  | 80 | 50 | -25/+70 | 38X16.5X9 |

Special Characteristics:

- XF-9808, XF-9850, Group Delay of 40 μsec @ Fo+/-2.5 KHz, Outband IM of 80 db min @ -24 dbm

- XF-9831 - Group Delay of 2 μsec @ Fo+/-30 KHz

- XF-9116 – StopBands: => 70 dB @ fo +/- 8.33 KHz

- XF-9117 –Stop Bands: =>80 dB @ fo +/- 25 KHz Group Delay Variation:‹= 50μsec @ fo +/9.0KHz ‹=15μsec @ fo +/- 5.25 KHz. Group Delay Difference between: fo +/- 5.25 KHz < 5 μsec

- XF-9835 - Group Delay of 40 μsec @ Fo+/-2.5 KHz and Outband IM of 90 db @ -24 dbm level

- XF-9838 - Group Delay of 20 μsec @ Fo+/-45 KHz

- XF-9783 - Inband IM is 60 db min @ -20 dbm level and VSWR of 2:1 max @ Fo+/-15 KHz

- XF-9840 - VSWR of 2:1 max @ Fo+/-17 KHz

- XF-9841 - Group Delay of 35 μsec @ Fo+/-8.0 KHz and VSWR of 2.3:1 max @ Fo+/-10 KHz

- XF-9769 - Group Delay of 2 μsec @ Fo+/-20 KHz and 11 +/-1 μsec @ Fo

- XF-9856 – 4 pole SMD Package with Group Delay of 20 μsec @ Fo+/-15 KHz and Outband IM of 80 db min @ -25 dbm