10.7MHz MCF Crystal Filters:

| OPT Model No | Poles | PASS BAND | STOPBAND ATTENUATION | Ripple max | Loss max | Ult. Rej. max | TERMINAL IMPEDANCE Ohms/ / pf | CASE TYPE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | db | KHz | db | KHz | db | KHz | dB | dB | dB |  |  |
| A. 12.5 KH z Channel Spacing |
| XF-10M08B XF-10M08C XF-10M08D | 4 6 8 | 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 3.75 +/- 3.75 | 40 45 60 | +/- 14 +/-8.75 +/-8.75 | 65 90 | +/-12.5 +/-12.5 | 1.0 2.0 2.0 | 2.5 3.5 4.0 | 50 70 90 | 1800 // 3.5 1800 // 3.5 1800 // 3.5 | FK-04 X 2 FK-08 FK-09 |
| B. 20 KHz Channel Spacing |
| XF-10M12B XF-10M12C XF-10M12D | 4 6 8 | 3 3 3 | +/- 6 +/- 6 +/-6 | 40 45 60 | +/- 20 +/-14 +/-14 | 65 90 | +/-20 +/-20 | 1.0 2.0 2.0 | 2.5 3.0 3.5 | 50 70 90 | 2800 // 1.0 2800 // 1.0 2800 // 1.0 | FK-04 X 2 FK-08 FK-09 |
| C. 25 KH z Channel Spacing |
| XF-10M15B XF-10M15C XF-10M15D | 4 6 8 | 3 3 3 | +/- 7.5 +/- 7.5 +/- 7.5 | 40 45 60 | +/- 25 +/-17.5 +/-15 | 65 90 | +/-25 +/-25 | 1.0 2.0 2.0 | 2.0 3.0 3.5 | 50 65 90 | 3500 // 1.5 3500 // 1.5 3500 // 1.5 | FK-04 X 2 FK-08 FK-09 |
| D. 35 KH z Channel Spacing |
| XF-10M20B XF-10M20C XF-10M20D | 4 6 8 | 3 3 3 | +/- 10 +/- 10 +/- 10 | 40 45 60 | +/- 35 +/-24.5 +/-24.5 | 65 90 | +/-35 +/-35 | 2.0 2.0 2.0 | 3.0 3.0 3.5 | 60 60 80 | 3900 // 1.0 3900 // 1.0 3900 // 1.0 | FK-04 X 2 FK-08 FK-09 |
| E. 50 KH z Channel Spacing |
| XF-10M30B XF-10M30C XF-10M30D | 4 6 8 | 3 3 3 | +/- 15 +/- 15 +/- 15 | 40 60 60 | +/- 50 +/-50 +/-30 | 80 | +/-40 | 1.0 2.0 2.0 | 2.5 3.0 3.5 | 40 65 90 | 5000 // 1.0 5000 // 1.0 5000 // 1.0 | FK-04 X 2 FK-08 FK-09 |

Notes:

  *Operating Temperature -20 C - + 70 C       
  *Other Filter packages available on Request